Tehtävä 1.

L = 0.1H

R_L = 25%OMEGA

R = 10%OMEGA

U = 100V

f = 50Hz

Z_R = 10%OMEGA
I_R = {U} over {Z_R} = {100V} over {10%OMEGA} = 10A, ei vaihesiirtoa

Z_L = 25%OMEGA + (2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 0.1H)j

Z_R = 10%OMEGA

Rinnankytketyt impedanssit:

Z = ({1} over {Z_L} + {1} over {Z_R})^-1

Z = ({1} over {25%OMEGA + (2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 0.1H)j} + {1} over {10%OMEGA})^-1

Z = 8.53667... %OMEGA approx 8.54%OMEGA, kulma 9.5770...^o

I = {U} over {Z}

I_kok = {100V} over {8.53667...%OMEGA} = 11.7141...A, kulma -9.5770... approx 11.7A, kulma -9.6^o

Käämin impedanssi kulmamuodossa:

Z = sqrt((25%OMEGA)^2 + (2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 0.1H)^2)
Z = 40.1492...%OMEGA

I = {U} over {Z} = {100V} over {40.1492...%OMEGA} = 2.490...A approx 2.5A

Kulma:

%phi = atan({(2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 0.1H)} over {(25%OMEGA)^2})
%phi = 51.488...^o
Virta on tällöin vastakulman eli vaiheessa -51.5 astetta.

10 Ohm
25 Ohm
0.1H
100V/50Hz

Tehtävä 2.

U_genSisä = 100V, kulma 0^o

Z_genSisä = (0.5+0.75j)%OMEGA
Z_L = (1+2j)%OMEGA

Z_C = (1-0.75j)%OMEGA

I_L = ? I_gen = ? U_genUlko = ?

Lasketaan kokonaisvirta.

I_gen = {U} over {Z}

Z = Z_internal + ({1} over {X_C} + {1} over {X_L} )^-1

Z = (0.5 + 0.75j)%OMEGA + ({1} over {(1-0.75j)%OMEGA}+{1} over {(1 + 2j)%OMEGA})^-1

I_gen = {100V} over { 1.796...%OMEGA, kulma 20.786^o}

I_gen = 55.656..A, kulma -20.786...^o approx 55.7A, kulma -20.8^o

Lasketaan sisäimpedanssissa kuluva jännite kokonaisvirran avulla.

U_genUlko = U_genSisä - I_gen cdot Z_genSisä

U_genUlko = 100V - (55.656...A, kulma -20.786...^o) cdot (0.5+0.75j)
Napajännite:

U_genUlko = 65.959...A, kulma -26.227...^o approx 66V, kulma -26.2^o

I_C = {U_genUlko} over {X_C}

I_C = 52.7676...A, kulma 10.642...^o

+
-
100V
(0.5 + 0.75j) Ohm
(1 + 2j)Ohm
(1 – 0.75j)
Ohm

Tehtävä 3.

R = 200%OMEGA

U = 220V

f = 50Hz

R = 200%OMEGA

L = ?

Lasketaan virta.

I = {U} over {Z}

I = {220V} over {(200 + 1/(2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 10%mu F)j)%OMEGA}

I = (0.3113475196426125-0.4955249677052275j)
Kulmamuodossa:

I = 0.585... A, -57.858...^o

Virran itseisarvon säilyminen muuttumattomana

0.585... A = {220V} over {sqrt((200%OMEGA)^2 + (2 cdot %pi cdot 50Hz cdot L - 1/2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 10%mu F)^2)}
({220V} over {0.585... A})^2 = (200%OMEGA)^2 + (2 cdot %pi cdot 50Hz cdot L - {1} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 10%mu F})^2

sqrt(({220V} over {0.585... A})^2 - (200%OMEGA)^2) = 2 cdot %pi cdot 50Hz cdot L - {1} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 10%mu F}

{sqrt(({220V} over {0.585... A})^2 - (200%OMEGA)^2) +{1} over {2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 10%mu F}} over { 2 cdot %pi cdot 50Hz} = L

L = 2.0264236...H approx 2.03H

I säilyy vakiona ennen ja jälkeen käämin asennuksen.

+
-

220V/50Hz
L = ?
10 μF
200Ω

Tehtävä 4.

R = 18%OMEGA

C = 150 cdot 10^-6 F

U = 380V

f = 50Hz

I_1 = ? I_2 = ? I_3 = ? Z = ?

Lasketaan koko impedanssi.

Z_koko = ({1} over {18%OMEGA}+(2 cdot %pi cdot 50Hz cdot 150 cdot 10^-6 F)j)^-1%OMEGA

Z_koko = (10.462-8.879j)
Kulmamuodossa:

Z_koko = 13.7%OMEGA, -40.3^o

Lasketaan koko virta

I_1 = {U} over {Z_koko}
I_1 = {380V} over {(10.462-8.879j)}

I_1 = 27.682...A, kulma 40.3056...^o approx 27.7A, kulma 40.3^o
Koska jännite on molempien komponenttien yli sama, lasketaan U:n avulla virrat
yksitellen.

I_2 = {U} over {Z_R}

I_2 = {380V} over {18%OMEGA}

I_2 = 21.111...A approx 21.1A, kulma 0^o (Vastus ei aiheuta vaihesiirtoa)
I_3 = {U} over {Z_C}

I_3 = {380V} over {(0-(150 cdot 10^-6 F)j)}
I_3 = {380V} over {(0-(150 cdot 10^-6 F)j)}

I_3 = 17.90707..A approx 17.9A, kulma -90.0^o

+
-

380V / 50Hz
18Ω
150μF

I1
I2

I3

Tehtävä 5.

R_1 = 20%OMEGA
R_2 = 10%OMEGA

L = 0.15H

C = 100 cdot 10^-6 F

U = 70 V

f = 50Hz

Z_koko = ({1} over {Z_R1}+{1} over {Z_RLC}) ^-1
Z_R1 = 20%OMEGA, kulma 0^o
Z_RLC = (R_2+(X_L-X_C)j)
Z_RLC = (10+(2 cdot %pi cdot 50 cdot 0.15H-{1} over {2 cdot %pi cdot 50 cdot 100 cdot 10^-6 F} )j)
I_RLC = {U} over {Z_RLC}

I_RLC = {70V} over {(10+15.292...j)%OMEGA}
I_RLC = 3.8309...A, kulma -56.819...^o

I_koko = {U} over {Z}

I_koko = {U} over {({1} over {Z_R} +{1} over {Z_RLC})^-1 }
I_koko = {70V} over {({1} over {20%OMEGA} +{1} over {(10+15.2929...)%OMEGA})^-1 } = 6.4499...A, kulma -29.808...^o approx 6.45A, kulma -29.8^o
Kytkentä on induktiivinen, kulma virran ja jännitteen välillä 29.8 astetta.

Osoitindiagrammi:

I
R

IC
Ir

IL