Tehtävä 1.

a)

R_1 = 80 Ω

R_2 = 120 Ω

I = 2.0 A

R_1 + R_2 = R	U = R cdot I

(R_1 + R_2) cdot I = U

U = (80Ω + 120Ω) cdot 2.0A

U = 400V

b)

Hukkateho

(R_1 + R_2) cdot I^2 = P

(80Ω + 120Ω) cdot (2.0A)^2 = P

(80Ω + 120Ω) cdot (2.0A)^2 = 400W
Tehtävä 5.

t = ?

P = 0.0004W

U = 3V

E = P cdot t	P = U cdot I

I = {P} over {U}

I = {0.0004W} over {3V}

I = 0.0001333..A

t = {I cdot t} over {I} = {0.75 cdot 60 cdot 60As} over {0.0001333...A}

t = {I cdot t} over {I} = {0.75 cdot 60 cdot 60As} over {0.0001333...A}

t = 234.375d approx 230d
Tehtävä 7.

n_hinta = 0.18€/kWh

P = 3.0 kW

t = 5.0h cdot 30

Sähkölasku = P cdot n_hinta cdot t

Sähkölasku = 3.0kW cdot 0.18€/kWh cdot 150h

Sähkölasku = 81€

Tehtävä 9.

I = 2.2 A

U = 230 V

n_hinta = 0.18€/kWh = {0.18€} over {3600000Ws}
t = ?

P = U cdot I	E = P cdot t

t = {E} over {P}

{1€ cdot 3600000Ws} over {0.18€ cdot 230 V cdot 2.2A} = t

t = 10.9793...h approx 11h

Tehtävä 11.

R = 10 Ω

P = 400kW = 400 000W

U = 20 kV = 20 000V

P = U cdot I

I = P over U

I = 20A

P_hukka = I^2 cdot R

P_hukka = (20A)^2 cdot 10Ω

P_hukka = 4000W

U_loppu = U_alku - I cdot R

U_loppu = 400 000V - 20A cdot 10Ω

U_loppu = 399800V

Tehtävä 16.

P_1 = 100W

U_1 = 230V

U_2 = 220V

R = ?

R = {U^2} over {P}

R = {(230V)^2} over {100W}

R = 529 %OMEGA

P = {U^2} over {R}

P = {(220V)^2} over {529%OMEGA}

P = 91.493W approx 91W
Tehtävä 16.

U_1 = 12V

P_1 = 5W

U_2 = 18V

U = P over I

I = P over U

I = 5W over 12V

Lampussa kulkevan virran tulee olla aina sama, sillä jännitteen ja tehon tulee pysyä samoina.

(U_2 - U_1) over I = R	I = P over U

(U_2 - U_1) cdot U_1 over P = R

(18V - 12V) cdot 12V over 5W = 14.4Ω = R
Tehtävä 17.

Huom. Ratkaisussa on oletettu, että sisäinenkin vastus vaikuttaa laskutoimitukseen

R_1 = 15 Ω

R_2 = 30 Ω

R_sis = 2.0 Ω

U = 22 V

{R_1 cdot R_2} over {R_1 + R_2} + R_sis = R	I = U over R

I = U over ({R_1 cdot R_2} over {R_1 + R_2} + R_sis)

I = 22V over ({15 %OMEGA cdot 30 %OMEGA} over {15 %OMEGA + 30 %OMEGA} + 2.0 %OMEGA)

I = 1.83333... A approx 1.8A